Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 03.10.2013г. Наименование заказчика: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские аптеки"

Почтовый адрес:414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, дом 1

Адрес электронной почты: gpaoaa@mail.ru Номер контактного телефона: (8512) 50-02-99 Способ закупки: процедура закупки у единственного поставщика Форма заявки: не требуется Предмет закупки: ремонт кровли крыши Наименование, характеристика и количество выполняемых работ: № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Обоснование 1 Разборка старого отслоившегося покрытия кровли из рубероида м2 320 ТЕР46-04-008-01 2 Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью заделки до 1 м2 100 мест 2,5 ТЕРр58-16-3 3 Отгрунтовка оснований из бетона или раствора под изоляционный кровельный ковер м2 915 ТЕР12-01-016-01 4 Устройство кровельного покрытия из одного слоя наплавляемого кровельного материала м2 915 ТЕР12-01-002-10 5 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 800 мм с фартуком 100 м премыканий 0,5 ТЕР12-01-002-09 6 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуком 100 м премыканий 0,2 ТЕР12-01-010-01 7 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2 30 ТЕР12-01-010-01 8 Погрузка строительного мусора на автомобиль т 3,0 ФССЦпг01-01-041 9 Перевозка грузов автомобилями, самосвалами на расстояние до 15 км т 3,0 ФССЦпг03-21-01-015 Из материала: № Соответствие ГОСТ Характеристика материала Единица измерения Количество Стяжка 1 ГОСТ 28013-98 Раствор цементный М100 м3 2,8 Кровля 2 ГОСТ 2889-80 Битумы нефтяные строительные т 0,25 3 ГОСТ 30547-97 Материал рулонный кровельный (верхний слой) м2 1140 4 ГОСТ 30547-97 Материал рулонный кровельный (нижний слой) м2 100 5 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная т 0,2 Место выполнение работ: г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1 Срок выполнения работы: до 30.10.2013г.

Начальная цена договора: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Сведения о включенных в цену договора расходов с учетом затрат на покупку материала, доставку, погрузку-разгрузку, подъем стройматериалов, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место, сроки и порядок подачи и рассмотрения предложений:  предложения не подаются и не рассматриваются.

Срок подписания договора с победителем: 04.10.2013г.

Основание для проведения закупки у единственного поставщика:  Основанием для проведения закупки у единственного поставщика является п.п.6 п. 2.10.3.6. раздела 2.10. Положения о закупках товаров, работ и услуг ГП АО «Астраханские аптеки» (запрос ценовых котировок на поставку холодильных приборов (фармацевтических) признан не состоявшимся (извещение № 31300405335 от 01.07.2013г.)